Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Оренбургской области 2018г.

Компетенция Е53 «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Конкурсное задание включает в себя следующие модули:

Модуль А: Электрооборудование

Время выполнения модуля:3 часа

Модуль В: Двигатель

Время выполнения модуля:3 часа

Модуль С: Механический привод

Время выполнения модуля:3 часа

Модуль D: Система точного земледелия / система параллельного вождения

Время выполнения модуля:3 часа

Модуль Е: Комплектование пахотного агрегата

Время выполнения модуля:3 часа

Количество часов на выполнение всех заданий: 15 часов

ТЕМАТИКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Модуль А: Электрооборудование (трактор John Deere)

Максимум 3 часа, включая пуск и наладку оборудования;

Модуль включает в себя:

Правильную и рациональную организацию рабочего места;

Технологическую последовательность выполнения работы;

Поиск неисправностей электрооборудования и их устранения;

Считывание идентификационных данных диагностическим сканером.

Просмотр действенных значений.

Считывание и сброс ошибок.

Соблюдение правил экологической безопасности.

Модуль В: Двигатель (трактор МТЗ-1221 (Д-260))

В1. Техническое обслуживание топливной системы  двигателя Д-260 трактора МТЗ-1221

Максимум 1,5 часа, включая пуск и наладку оборудования;

Модуль включает в себя:

- Правильную и рациональную организацию рабочего места;

- Технологическую последовательность выполнения работы;

- Обслуживание фильтров грубой и тонкой очистки топлива;

- Установку ТНВД на трактор;

- Проверку и регулировку установочного угла опережения впрыска топлива;

- Проверку форсунок на давление начала впрыска и качество распыла  топлива.

- Соблюдение правил экологической безопасности.

В2. Техническое обслуживание газораспределительного механизма двигателя Д-260 трактора МТЗ-1221

Максимум 1,5 часа, включая пуск и наладку оборудования;

Модуль включает в себя:

- Правильную и рациональную организацию рабочего места;

- Технологическую последовательность выполнения работы;

- Правильную проверку и регулировку тепловых зазоров в клапанном механизме;

- Проверку правильности регулировки;

- Соблюдение правил экологической безопасности.

Модуль С: Механический привод Устранение неисправностей, комплектование и регулировка пресс-подборщика ПРФ-180;

Максимум 3 часа, включая пуск и наладку оборудования;

Модуль включает в себя:

Правильную и рациональную организацию рабочего места;

Технологическую последовательность выполнения работы;

Устранение неисправностей и регулировку пресс-подборщика;

Агрегатирование пресс-подборщика с трактором.

Модуль D: Система точного земледелия / система параллельного вождения

Максимум 3 часа, включая пуск и наладку оборудования;

Модуль включает в себя:

Система параллельного движения, подключение навигатора;

Установка заданной ширины обработки в зависимости от с/х орудия;

Создание шаблона движения «А+» - параллельное движение по курсоуказателю;

Создание шаблона движения «Замер площади» - замер площади заданной площадки;

Просмотр информации: обработанная площадь, площадь замеренной площадки, качество сигнала GPS (количество спутников).

Модуль Е: Комплектование пахотного агрегата (трактор МТЗ 922 + оборотный плуг Lemken EurOpal);

Максимум 3 часа, включая пуск и наладку оборудования;

Модуль включает в себя:

Правильную и рациональную организацию рабочего места;

Технологическую последовательность выполнения работы;

Комплектование оборотного плуга;

Агрегатирование с трактором;

Настройку на заданную глубину пахоты.

Критерии оценки

| Раздел | Критерий | Оценки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Объективные | Общие |
| А | Электрооборудование (трактор John Deere) | 20 |  |
| В | Двигатель (трактор МТЗ-1221 (Д-260)) | 20 |  |
| С | Механический привод Устранение неисправностей, комплектование и регулировка пресс-подборщика ПРФ-180 | 20 |  |
| D | Система точного земледелия / система параллельного вождения | 20 |  |
| Е | Комплектование пахотного агрегата (трактор МТЗ 922 + оборотный плуг Lemken EurOpal) | 20 |  |
| Итого = | 100 |