III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в Оренбургской области – Навыки мудрых 2021 г.

Компетенция «Эксплуатация сельскохозяйственных машин – Навыки мудрых»

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

Модуль А: Электрооборудование и электроника

Время на выполнение модуля: 1,5 часа

Модуль В: Двигатель

Время на выполнение модуля: 1,5 часа

Модуль-C: Механический привод

Время на выполнение модуля: 1,5 часа

Модуль-E: «Комплектование пахотного агрегата»

Время на выполнение модуля: 1,5 часа

Количество часов на выполнение задания: 6 ч.

ТЕМАТИКА КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

Модуль А: Электрооборудование и электроника

Максимум 3 часа, включая пуск и наладку оборудования;

Модуль состоит из двух субкритериев и  включать в себя:

А1- устранение неисправностей в системе запуска двигателя, системы управления впрыском топлива CommonRail, системы освещения и сигнализации, систем контроля трактора; Правильную и рациональную организацию рабочего места;

Технологическую последовательность выполнения работы;

Поиск неисправностей электрооборудования и их устранения;

Считывание идентификационных данных диагностическим сканером.

Просмотр действенных значений.

Считывание и сброс ошибок.

Соблюдение правил экологической безопасности.

А2- настройка систем точного земледелия.

Система параллельного движения, подключение навигатора;

Установка заданной ширины обработки в зависимости от с/х орудия;

Создание шаблона движения «А+» - параллельное движение по курсоуказателю;

Создание шаблона движения «Замер площади» - замер площади заданной площадки;

Просмотр информации: обработанная площадь, площадь замеренной площадки, качество сигнала GPS (количество спутников).

Модуль В: Двигатель

Максимум 3 часа, включая пуск и наладку оборудования;

Модуль состоит из двух субкритериев и включает в себя:

В1 – Техническое обслуживание топливной системы  двигателя Д-260 трактора МТЗ-1221

    - обслуживание фильтров грубой и тонкой очистки топлива,

- установку ТНВД на дизель,

- проверку и регулировку установочного угла опережения впрыска топлива,

- проверку форсунок на давление начала впрыска и качество распыла топлива,

- пуск дизеля и оценку его работы.

В2 –разборку дизельного двигателя Д-243,

определение действительных размеров и формы деталей КШМ,

устранение обнаруженных неисправностей КШМ дизеля,

сборку двигателя согласно техническим требованиям.

Модуль-C: Механический привод

Устранение неисправностей, комплектование и регулировка пресс-подборщика ПРФ-180;

Максимум 3 часа, включая пуск и наладку оборудования;

Модуль включает в себя:

Правильную и рациональную организацию рабочего места;

подготовку трактора к работе с пресс- подборщиком,

Технологическую последовательность выполнения работы;

устранение неисправностей и регулировкуи подготовку пресс-подборщика к работе

агрегатирование пресс-подборщика с трактором,

проверку работы механизмов и систем пресс- подорщика.

Модуль-Е: Комплектование пахотного агрегата

Максимум 3 часа, включая пуск и наладку оборудования;

Модуль включает в себя комплектование оборотного плуга

подготовку трактора для работы с оборотным плугом,

агрегатирование трактора с оборотным плугом,

регулировку пахотного агрегата на заданные условия работы.

Критерии оценки

| Раздел | Критерий | Оценки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Объективные | Общие |
| А | Электрооборудование и электроника (трактор John Deere) | 20 |  |
| В | Двигатель (трактор МТЗ-1221 (Д-260)) , Д-243 | 20 |  |
| С | Механический привод Устранение неисправностей, комплектование и регулировка пресс-подборщика ПРФ-180 | 20 |  |
| Е | Комплектование пахотного агрегата (трактор МТЗ + оборотный плуг Lemken EurOpal) | 20 |  |
| Итого = | 80 |

ПРИЛОЖЕНИЯ

Для выполнения всех модулей, конкурсант имеет право использовать всё имеющееся на рабочем месте оборудование и инструмент.

Если конкурсант не выполнил задание в одном из модулей, к нему вернуться он не может.

Задание считается выполненным, если все модули сделаны в основное время, в полном объёме и трактор, агрегат, узел находятся в рабочем состоянии.

После выполнения задания конкурсант должен получить подтверждение эксперта о выполнении задания.

Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы и т.п.) проставляет эксперт. Участник должен убедиться в том, что время начала указано корректно.

Методика оценки результатов определяется экспертным сообществом в день С-2 начала проведения чемпионата.

Конкурсанты не имеющие спецодежды, спецобуви, очков, перчаток, не прошедшие инструктаж по технике безопасности и охране здоровья к выполнению задания не допускаются.

Эксперты не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья, не имеющие специальной обуви, спецодежды, очков к работе на площадке не допускаются.