Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1.Форма участия в конкурсе: 2 2. Общее время на выполнение задания: 2 3. Задание для конкурса 2 4. Модули задания и необходимое время 2 5. Критерии оценки. 5 6. Приложения к заданию. 6

- Форма участия в конкурсе: Индивидуальный конкурс

- Общее время на выполнение задания: 4 ч.

- Задание для конкурса Задание конкурса состоит из двух несвязанных между собой модулей, с применением разной сельскохозяйственной техники и тракторов отечественного и иностранного производства.

- Модули задания и необходимое время

Таблица 1.

| № п/п | Наименование модуля | Время на задание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модуль А Электрооборудование и электроника | 2 часа |
| 2 | Модуль Е Комплектование пахотного агрегата | 2 часа |

Модуль А: Электрооборудование и электроника

- Максимум 2 часа, включая пуск и наладку оборудования

- Организатор чемпионата должен предоставлять материалы, достаточные только для выполнения конкурсного задания;

Модуль состоит из двух субкритериев и может включать в себя:

А1- устранение неисправностей в системе запуска двигателя, системы управления впрыском топлива CommonRail, системы освещения и сигнализации, систем контроля трактора;

А2- настройка систем точного земледелия.

Модуль А начинается в день С1;

Модуль А должен быть завершен и оценен до конца дня.

Модуль-Е: Комплектование пахотного агрегата

Максимум 2 часа, включая пуск и наладку оборудования;

Организатор чемпионата должен предоставлять материалы, достаточные только для выполнения конкурсного задания;

Модуль включает в себя комплектование оборотного плуга, подготовку трактора для работы с оборотным плугом, агрегатирование трактора с оборотным плугом, регулировку пахотного агрегата на заданные условия работы.

Модуль Е начинается в день-С1;

Модуль Е должен быть завершен и оценен до конца дня.

## 5. Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100.

Таблица 2.

| Раздел | Критерий | Оценки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Субъективная (если это применимо) | Объективная | Общая |
| Модуль А | Электрооборудование и электроника | 0 | 50 | 50 |
| Модуль Е | Комплектование пахотного агрегата | 0 | 50 | 50 |
| Итого = | 0 | 100 | 100 |

Субъективные оценки - Не применимо.

6. Приложения к заданию

Инструкция для участников по прохождению заданий.

1. Задание считается выполненным, если модуль сделан в отведенное на него выполнение время, в полном объёме и трактор, агрегат, узел находятся в рабочем состоянии.

2. На рабочих местах будет, весь необходимый набор инструмента, оборудования и расходных материалов, необходимые для выполнения конкурсных заданий на каждом модуле.

3. Время начала и окончания выполнения задания определяют эксперты. Участник должен убедиться в том, что время начала указано корректно.

4. Строго выполнять все требования ТБ.	Невыполнение какого-либо из пунктов техники безопасности можем повлечь немедленное исключение конкурсанта из соревнований с обнулением всех полученных баллов по данному модулю.

5.	Перед работой убедитесь, что весь необходимый инструмент не имеет повреждений корпуса, представляющих опасность для вас и окружающих при его использовании

6.	Разрешено использовать только исправный инструмент

7.    При любых сомнениях в исправности инструмента необходимо немедленно обратиться к эксперту.

Инструкция руководителя конкурсного участка.

1. Методика оценки результатов определяется экспертным сообществом в день начала проведения чемпионата и содержит 100 процентов объективной оценки выполнения задания.

2. Конкурсанты, не имеющие специальной одежды, специальной обуви, очков, перчаток, не прошедшие инструктаж по технике безопасности и охране здоровья к выполнению задания допускаться НЕ БУДУТ.

3. Эксперты, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья, не имеющие специальной обуви, специальной одежды, очков, к работе на площадке не допускаются.

4.	Знать месторасположение медицинской аптечки.

5.	Убедитесь, что все электрические провода на вашем рабочем месте расположены безопасно и не имеют повреждений изоляции.

6.	Перед выполнением работы с трактором по удалению ошибок убедитесь, что он поставлен на стояночный тормоз и (или) установлены противооткатные упоры.

7.	При необходимости перемещения тяжелых предметов участником помочь ему.

8.	В случае обнаружения какой-либо реальной или потенциальной опасности на территории зоны проведения соревнований необходимо немедленно прекратить выполнение всех работ.

9.	При обнаружении нарушений техники безопасности в процессе выполнения задания, эксперт должен остановить выполнение задания.

# Text boxes

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ «АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

(ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)»

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

IV Региональный чемпионат рабочих профессий для специалистов возрастной категории 50+  по методике WorldSkills Russia «Навыки Мудрых». Оренбургской  области

ПЕРИОД 10.02.2022-13.02.2022

КОМПЕТЕНЦИИ

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин»

Навыки Мудрых 50+